# 附件

运城市水污染防治2018年行动计划

量化问责的重点工作清单

- 现有工业企业废水治理设施全面提效改造。劣Ⅴ类水质断面控制单元内所有工业企业外排废水（矿井水除外）化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水环境质量Ⅴ类标准；煤矿外排矿井水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水环境质量Ⅲ类标准；其他区域外排废水达行业特别排放限值。

二、省级及以下工业集聚区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，外排废水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水Ⅴ类标准。

三、汾河、涑水河流域国考断面汇水范围内现有城镇污水处理厂全部按照化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物排放指标稳定达地表水Ⅴ类标准的要求，采取提效措施，2018年12月底前完成前期工作并全部开工建设，2019年12月全部完成。

四、提高城镇污水收集率。加快城镇污水管网建设，中心城区建成区污水收集处理率达92%以上，县城污水收集处理率达90%以上。现有合流制排水系统加快实施雨污分流改造，合流制管网占排水管网的比例控制在30%以内。

五、提高污水处理厂冬季出水水质。全市现有城镇污水处理厂要结合实际，在10月底前及时采取截污纳管、明渠覆盖、设施保温等有效措施，确保对氨氮等主要污染物的处理效果。

六、推进县级及以上集中式饮用水水源环境保护规范化建设，全面排查和清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。

七、全面完成加油站地下油罐更换为双层罐或设置防渗池建设任务。

八、按时完成水污染防治重点工程建设。

九、持续推进河道清淤、清理垃圾、清除违法建筑的清河行动，5月底前地表水国考断面上游河道清理率达到100%。